# 全球环境基金“中国污染场地管理项目” 之

# 清远市清城区重点电子废物堆积污染场地修复（风险管控）效果评估
工作大纲

# (Ref. No. CN-18)

# 一、项目背景

为落实《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(POPs公约)《国家实施计划》有关要求，控制并逐步消除POPs污染地块环境安全隐患，保护生态环境和人体健康，生态环境部对外合作与交流中心与世界银行合作开发了全球环境基金“中国污染场地管理项目”。项目旨在提升我国污染地块管理能力，并对POPs污染地块（含其他污染物）的环境无害识别和清理进行示范。

广东省清远市清城区龙塘镇是国内最大的进口电子垃圾集中处理处置地之一，电子拆解行业在当地有40多年的历史。镇内从事拆解行业的企业和散户由于缺乏有效的行业指导和管理，拆解加工经营分散、技术落后，并将拆解后产生的废物通过违法弃置、焚烧等方式处理，形成了堆积大量遗留固体废物的堆点及污染场地，严重影响了当地环境和居民健康。根据《清远市电子废弃物污染环境整治规划（2012-2020年）》的要求，将对这些堆积点进行整治。经专家评审以及世界银行的批准，我中心选定了清远市清城区重点电子废物堆积污染场地区域开展示范工作。

该示范区共包含10个电子废物污染场地。经前期初步调查结果显示，场地主要的污染物为重金属，二噁英、多溴联苯醚 （PBDEs）等持久性有机污染物（POPs）以及多环芳烃类（PAHs）。上述10个电子废物污染场地中已有7个由清远市清城区政府修复（风险管控）完成，剩余的三个污染地块正进行场地调查和风险评估，并编制修复或风险管控技术方案，后续开展修复或风险管控工作。

# 二、项目目标

在统筹考虑示范区域土壤生态环境保护以及示范区十个污染地块内在联系，以及前期调查、风险评估及修复（风险管控）工程实施的基础上，开展清远市清城区龙塘镇遗留电子废弃物重金属污染风险管控项目（涉及F1、F2、F5、L1、L3、H28和H29等7个堆点）的效果评估，加强地块环境监督管理，为后续的环境管理提供支撑。

# 三、工作内容与技术要求

## 任务1 制定详细的工作方案

咨询单位应进一步进行资料收集，通过资料回顾、现场踏勘和人员访谈等方式，全面掌握清远市清城区F1、F2、F5、L1、L3、H28和H29七个地块的调查评估结论、风险管控实施情况和环境保护措施落实情况，掌握地块地质与水文地质条件、污染物空间分布、污染土壤去向、风险管控设施设置、风险管控检测数据等关键信息。在此基础上，明确评估指标和标准、评估对象和范围、确定采样布点方案，并制定效果评估工作方案。

效果评估布点方案应根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）等相关技术导则规范制定。采样方案应包括采样对象、土壤与地下水点位布设、所需采样数量、测试参数、质量控制和质量保证（QC/QA）等相关内容。

## 任务2 开展现场采样和实验室检测

咨询单位应按照审查通过的工作方案开展现场采样和实验室检测。采样和检测工作应做好质量控制，所有样品应由具有中国计量认证资格（CMA）的实验室进行分析，实验室质控过程应遵照相应的实验室质控要求进行。咨询单位应提供由中国计量认证资格（CMA）的实验室出具检测报告。

## 任务3 效果评估

## 咨询单位应根据样品检测结果评估工程性能指标和污染物指标，评估上述七个地块的风险管控效果。具体方法与步骤应按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）以及世界银行《环境健康与安全通用指南》等技术规范开展。另外，也需要考虑尽职调查的意见和环境社会影响评价的减缓措施。咨询单位还应针对七个地块风险管控的措施，提出后期环境监管建议。

## 任务4会议及差旅

咨询单位应组织至少召开2次专家咨询会，以确保产出报告的完成质量。并应承担与咨询任务相关的差旅，出差目的地包括广东省清远市清城区（污染地块所在地），北京（对外合作与交流中心所在地）。

以上工作若进展顺利并通过我中心认可，经双方协商后，咨询单位可继续开展民平村焚烧场地1、民平村焚烧场地2、白鹤塘村固废堆积点等3个典型遗留场地的修复效果评估工作。

# 四、预期产出

报告一：修复（风险管控）效果评估工作方案。合同签署后4周内提交。

报告二：修复（风险管控）效果评估报告。于合同签署后11个月内提交。

上述报告均应提交中英文版本。

# 五、资质要求

1、承担此项咨询服务的单位至少需具备如下资质：

（1）具备5年以上负责污染场地调查，风险评估或修复效果评估经验；近3年内，承担过2项以上修复效果评估项目；

（2）具有负责或参与国家及地方污染土壤修复或效果评估等相关技术文件制定经验者优先。

（3）咨询公司需证明其具有适当的现场勘察工作职业健康安全管理制度。

2、项目负责人及主要项目人员资质要求 ：

|  | 职务 | 主要工作 | 人数 | 资质 | 预计每人工作时间（周） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 总体负责 | 1 | （1）高级工程师或同等职称以上，超过8年场地调查、评估或修复效果评估工作经历； （2）熟悉国内外污染场地修复效果评估要求； （3）具备组织开展信息收集，现场勘查的沟通和协调能力； （4）熟悉多种污染场地修复技术； （5）熟悉国内污染场地相关规范及生态环境部颁布的各项场地调查，风险评估，修复效果评估技术导则。 | 20 |
| 2 | 高级技术人员 | 工作计划编写，场地踏勘，采样，检测数据分析，报告初稿，会议 | 3 | （1）高级工程师或同等职称以上，超过3年场地调查、评估或修复效果评估工作经验； （2）熟悉国内外污染场地修复效果评估要求； （3）熟悉多种污染场地修复技术； （4）熟悉国内污染场地相关规范及技术导则。 | 12 |
| 3 | 初级技术人员 | 场地踏勘，采样，检测数据分析，报告初稿 | 3 | （1）工程师或同等职称以上，超过2年类似场地调查、评估或修复效果评估工作经历； | 8 |

3、采样及检测公司资质要求：

（1）取得中国计量认证（CMA）资质；

（2） 认证范围要包含本项目所涉及到的全部土壤及地下水参数，如重金属、挥发性有机污染物、半挥发性有机污染物、土壤中农药，常规地下水参数（参考GB 14848）；

# 六、对咨询单位提供的支持

# 1、FECO与清远市清城区政府签订的合作协议；

# 2、项目相关文件；

# 3、项目示范区域七个地块调查、评估及修复（风险管控）、监理等相关资料；

# 4、项目支持团队（咨询单位及技术专家）的联络。

# Footnotes

中国计量认证（CMA）是根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。